儋 州 市 交 通 运 输 局

儋交运函〔2020〕133 号

A

儋州市交通运输局

关于对儋州市第十五届人大六次会议第120号建议的答复

李若梅代表：

您好！您提出的关于《关于加快改造扩建那大至南丰公路》的建议，现答复如下：

收到提案后，我局立即组织工作人员、设计人员及村委会人员到现场进行勘察，勘察结果如下：儋州市那大至南丰公路是连接儋州市那大镇与南丰镇联络线，是儋州市城区的一条出口路；儋州市那大至南丰公路改建工程是儋州市县道升级改造工程项目之一。本次改造起点位于与规划南茶路的平交口，沿现有老路走向，经过头佑村，向南下穿在建万洋高速公路，再经过那王村、陶江村、朱尾村、武教村、红坎村等村镇，南至南丰镇区北，路线全长约9.7km。采用双向四车道二级公路标准进行改建，设计速度60km/h。一般标准路基宽16.0米，路面14.5米。桥涵设计汽车荷载采用公路-Ⅰ级，大中桥设计洪水频率采用1/100，小桥、涵洞及路基设计洪水频率1/50，地震动峰值加速度0.05g。采用沥青混凝土路面，20cm级配碎石底基层+32cm水泥稳定碎石基层+6cm厚AC-20C中粒式普通沥青混凝土下面层+4cm厚AC-13C改性沥上面层(SBS改性)，总厚度62cm。沿线共有中型桥梁3座，本次设计拆除重建桥梁3座，本路段推荐线共布设涵洞16道，其中增设3道，拆除重建13道。本项目与乡村道路平面交叉共有64处，采用加铺转角等方式进行处理。本段全线需新增用地179.39亩，新增用地大部分为橡胶地和水田。本项目估算总投资15207.3514万元，其中建安费9131.2758万元；土地征用及拆迁补偿费为4207.5254万元。本项目已于2020年6月18日开标。

感谢您对农村基础设施建设工作的关心，希望您继续建言献策，我们将在今后的工作中予以改进。

附件：儋州市人大第十五届第六次会议建议办					    理情况征询意见表

儋州市交通运输局

2020年7月30日

联系单位及联系人：儋州市交通运输局  许  博

联系电话：13807558008

抄 送：市人大办公室、市政府督查室。